## Slide 1
المحاضرة الأولى
مقدمة في التصميم الداخلي
Introduction to Interior Design
المادة: Introduction to Interior Design & Fundamentals
المرسم: Studio 3
Lecture 01
Theory reference: Ching, F.D.K. — Architecture: Form, Space, and Order
Notes: افتتاحية المحاضرة: في المحاضرة الأولى لا ندخل في الألوان والخامات والأثاث. نضع الأساس الفكري: ما هو التصميم الداخلي؟ وما هو الشيء الذي نصممه أصلًا؟

## Slide 2: ماذا نريد من هذه المحاضرة؟
LECTURE OBJECTIVES
في أول محاضرة لا ندخل في الألوان والخامات والأثاث؛ بل نضع الأساس الفكري للمادة.
01
تعريف التصميم
فهم التصميم كعملية اتخاذ قرارات منظمة وليس رسمًا لشكل جميل.
02
التمييز عن الديكور
التفريق بين Interior Design و Interior Decoration.
03
فهم الفراغ
إدراك أن الفراغ هو موضوع التصميم، وأنه يتحدد بما يحدث داخله.
04
عناصر تشكيل الفراغ
التعرف على Point · Line · Plane · Volume ومستويات الفراغ الثلاثة.
05
الإنسان أولًا
ربط قرارات التصميم بالإنسان والحركة والمقياس والوظيفة.
06
قراءة فراغ
تطبيق التحليل على فراغ حقيقي من خلال Exercise 01.
Notes: وضّح للطلاب أن الهدف ليس الحفظ بل تكوين طريقة تفكير. هذه الأهداف هي ما سيُقاس من خلال تمرين نهاية المحاضرة.

## Slide 3: محاور المحاضرة
LECTURE OUTLINE
01–03
التصميم والتصميم الداخلي
What is Design? · What is Interior Design? · NOT Decoration
04–06
العمارة والفراغ
Architecture & Interior · What are we designing? · What is Space?
07–12
عناصر تشكيل الفراغ
Point → Line → Plane → Volume · Base · Wall · Overhead
13–15
الفتحات والإنسان
Openings · Human & Space · Living-room example
16–17
الفكرة الأساسية والتمرين
Function → Space → Experience → Form · Exercise 01
90
دقيقة
شرح تفاعلي + تمرين تطبيقي داخل المرسم
Notes: استعرض المحاور سريعًا. نبدأ من سؤال (ما التصميم؟) وننتهي بتمرين قراءة فراغ حقيقي. لا تترك الطلاب يستمعون ساعة ونصف دون مشاركة.

## Slide 4: ما هو التصميم؟
01 — WHAT IS DESIGN?
التصميم ليس مجرد رسم شكل جميل.
التصميم هو عملية اتخاذ قرارات منظمة للوصول إلى حل يحقق مجموعة من المتطلبات.
Design is an organized decision-making process that leads to a solution meeting a set of requirements.
في التصميم الداخلي ترتبط هذه المتطلبات بالفراغ والإنسان والوظيفة.
عندما نصمم غرفة لا نسأل فقط: كيف ستبدو؟ بل نسأل:
من سيستخدمها؟
ماذا سيفعل داخلها؟
كيف سيتحرك؟
ما مقدار المساحة المطلوبة؟
كيف يدخل الضوء؟
كيف تتصل بالفراغات الأخرى؟
كيف يشعر المستخدم داخلها؟
Notes: ابدأ بسؤال الطلاب: ما هو التصميم؟ ثم صحّح المفهوم: التصميم عملية اتخاذ قرارات. اطلب منهم إضافة أسئلة أخرى قبل عرض القائمة.

## Slide 5: ما هو التصميم الداخلي؟
02 — WHAT IS INTERIOR DESIGN?
Interior Design هو عملية تصميم وتنظيم وتشكيل الفراغ الداخلي بما يتناسب مع أربعة محاور متكاملة:
Human
الإنسان
من يستخدم المكان؟
+
Function
الوظيفة
ماذا يحدث داخل المكان؟
+
Space
الفراغ
كيف يتم تنظيم المساحة؟
+
Experience
التجربة
كيف يشعر الإنسان ويتصرف داخل المكان؟
Human + Function + Space + Experience
Notes: التصميم الداخلي = الإنسان + الوظيفة + الفراغ + التجربة. أكّد أن غياب أي محور يجعل التصميم ناقصًا: فراغ جميل لا يعمل، أو فراغ وظيفي بلا تجربة.

## Slide 6: التصميم الداخلي ليس ديكورًا
03 — INTERIOR DESIGN IS NOT DECORATION
Interior Decoration
يركّز بصورة أكبر على المظهر:
الألوان
الأثاث
الستائر
الإكسسوارات
التشطيبات
المظهر
Interior Design
يتعامل مع منظومة أكبر:
Space Planning
Function
Circulation
Human Scale
Furniture
Lighting
Materials
Color
Form
Spatial Experience
Decoration changes the appearance of a space. Interior Design shapes the space and the experience within it.
الديكور يهتم بمظهر الفراغ، أما التصميم الداخلي فيهتم بتشكيل الفراغ وطريقة استخدامه وتجربته.
Notes: نقطة يجب التأكيد عليها من البداية. لاحظ أن عناصر الديكور (اللون، الأثاث، الخامات) موجودة أيضًا داخل منظومة التصميم الداخلي، لكنها تأتي ضمن قرارات أكبر: تخطيط الفراغ، الوظيفة، الحركة، ومقياس الإنسان.

## Slide 7: العمارة والتصميم الداخلي
04 — ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN
العمارة فنٌّ وعلمٌ للبناء وإنشاء فراغات وظيفية بصورة مقصودة، تجمع بين الكفاءة التقنية والجودة الجمالية.
Theory of Architecture — Ching: Architecture, Form, Space & Order · Vitruvius: Firmitas · Utilitas · Venustas
العمارة — المبنى ككل
Architecture
Site
Building
Form
Structure
Envelope
التصميم الداخلي — الداخل
Interior Design
Building
Space
Human
Function
Experience
لا يوجد جدار حقيقي بين التخصصين: المبنى يؤثر على الداخل، والداخل يؤثر على إدراك المبنى واستخدامه.
Notes: المرجع يبدأ من Theory of Architecture بتعريف العمارة كفن وعلم. نستخدم ذلك مدخلًا للعلاقة: العمارة تنتقل من الموقع إلى الغلاف، والتصميم الداخلي ينتقل من المبنى إلى التجربة. يمكن الإشارة إلى ثلاثية فيتروفيوس: المتانة، المنفعة، الجمال.

## Slide 8
05 — WHAT ARE WE DESIGNING?
ماذا نصمم في التصميم الداخلي؟
هل نصمم الأثاث؟
لا
هل نصمم الجدران فقط؟
لا
إذن ماذا نصمم؟
نحن نصمم الفراغ
WE DESIGN SPACE
Notes: اسأل الطلاب: هل نحن نصمم الأثاث؟ لا. هل نصمم الجدران فقط؟ لا. إذن ماذا نصمم؟ نحن نصمم الفراغ — وهذه أهم فكرة في المحاضرة الأولى. انتظر إجاباتهم قبل كشف الجواب.

## Slide 9: ما هو الفراغ؟
06 — WHAT IS SPACE?
الفراغ ليس مجرد مساحة فارغة؛
هو الحيّز الذي يحدث داخله النشاط الإنساني.
غرفة النوم
Bedroom
Space
+
Sleeping
+
Movement
+
Storage
+
Privacy
+
Light
غرفة المعيشة
Living Room
Space
+
Sitting
+
Communication
+
Movement
+
Social Interaction
4 Walls + Floor + Ceiling
إذن: الفراغ يتحدد من خلال ما يحدث داخله، وليس من خلال أبعاده فقط.
Notes: غرفة النوم ليست أربعة جدران وأرضية وسقف، بل فراغ + نوم + حركة + تخزين + خصوصية + ضوء. اطلب من الطلاب صياغة معادلة مشابهة لفصل دراسي أو مطبخ.

## Slide 10: عناصر تشكيل الفراغ
07 — PRIMARY ELEMENTS OF FORM
يقدّم المرجع العناصر الأولية للشكل؛ كل عنصر ينتج من امتداد العنصر الذي قبله في بُعد جديد.
POINT
نقطة · بُعد صفري
يحدد موقعًا في الفراغ — بلا طول أو عرض أو عمق.
Position
LINE
خط · بُعد واحد
امتداد النقطة؛ له طول واتجاه وموقع.
Length · Direction
PLANE
مستوى · بُعدان
امتداد الخط؛ له طول وعرض وشكل وسطح واتجاه.
Shape · Surface
VOLUME
حجم · ثلاثة أبعاد
امتداد المستوى في البُعد الثالث؛ له طول وعرض وعمق.
Form & Space
Notes: التسلسل POINT → LINE → PLANE → VOLUME مهم جدًا للمحاضرات القادمة. النقطة ذات بُعد صفري، والخط ينتج من امتداد النقطة، والمستوى من امتداد الخط، والحجم من امتداد المستوى إلى البعد الثالث. الخصائص المذكورة (Position, Length, Direction, Shape, Surface, Orientation) مأخوذة من تصنيف Ching للعناصر الأولية.

## Slide 11: المستوى والحجم
07-A — PLANE & VOLUME
Points / Vertices
النقاط — الرؤوس
Lines / Edges
الخطوط — الحواف (التقاء مستويين)
Planes / Surfaces
المستويات — الأسطح
PLANE
الشكل (Shape) هو الخاصية الأساسية التي تميّز المستوى.
خصائص مكمّلة: السطح، اللون، النمط، الملمس — تؤثر في وزنه البصري واستقراره.
يعمل المستوى على تحديد حدود الحجم.
VOLUME
الهيئة (Form) هي الخاصية الأساسية التي تميّز الحجم.
تتحدد بأشكال المستويات والعلاقات بينها.
الحجم إما كتلة صلبة (Solid) أو فراغ (Void) تحتويه المستويات — وهذا الفراغ هو ما نصممه.
Notes: من ملف Theory of Architecture: المستوى يُعرف أولًا بشكله، ثم بخصائص السطح واللون والنمط والملمس التي تؤثر في وزنه البصري، ووظيفته تحديد حدود الحجم. الحجم يتكون من نقاط (رؤوس) وخطوط (حواف يلتقي عندها مستويان) ومستويات (أسطح)، والحجم قد يكون كتلة صلبة أو فراغًا تحتويه المستويات. أكّد للطلاب: المصمم الداخلي يعمل على الـ Void.

## Slide 12: من العناصر إلى الفراغ الداخلي
08 — FROM ELEMENTS TO INTERIOR SPACE
المستوى (Plane) هو العنصر الأهم في تشكيل الفراغ الداخلي، ويظهر في ثلاثة أنواع عامة:
Munich Olympic Stadium
Overhead Plane
السقف — سقف الفراغ أو سطح المبنى.
Modern interior
Wall Plane
الجدار — أساسي لاحتواء الفراغ، والأكثر حضورًا في مجال الرؤية.
Precast house
Base Plane
الأرضية — عليه يندمج المبنى أو يستقر أو يرتفع عنه.
هذه المستويات الثلاثة هي أهم العناصر التي تحدد الفراغ المعماري والداخلي.
Notes: المرجع يوضح ثلاثة أنواع عامة من المستويات المستخدمة في تشكيل الفراغ: Base Plane و Wall Plane و Overhead Plane. المخطط المفكك (exploded) على اليسار يوضح كيف تتحول المستويات المجردة إلى أرضية وجدران وسقف.

## Slide 13: الأرضية — المستوى الأساسي
09 — BASE PLANE
الأرضية هي أول مستوى يلامس جسم الإنسان وتحدد قاعدة الفراغ، لكنها لا يجب أن تكون مجرد سطح أفقي.
Continuous
أرضية مستمرة
إحساس بالاستمرارية والوحدة.
Elevated
أرضية مرتفعة
تحدد منطقة مختلفة وتمنحها أهمية.
Depressed
أرضية منخفضة
تصنع إحساسًا مختلفًا بالاحتواء.
Articulated
تغيير اللون أو الخامة
يجعل المنطقة أوضح كعنصر مستقل.
متى تتضح الأرضية؟
يتضح المستوى الأرضي عند: تغيّر محسوس في اللون أو الملمس · تحديد الحواف · معالجة السطح (سجاد، عشب، بلاط)
Notes: المرجع يوضح أن تغيير اللون أو الملمس أو تحديد الحواف يمكن أن يجعل المستوى الأرضي أكثر وضوحًا كعنصر مستقل داخل الفراغ. أعط أمثلة: منصة في قاعة محاضرات (مرتفعة)، جلسة عربية منخفضة (Sunken)، سجادة تحدد منطقة جلوس (تغيير خامة).

## Slide 14: الأرضية المرتفعة
09-A — ELEVATED BASE PLANE
رفع جزء من الأرضية يصنع مجالًا (Domain) خاصًا داخل الفراغ الأكبر.
إذا استمرت خصائص السطح فوق الجزء المرتفع، يبدو جزءًا من المستوى المحيط.
إذا عولجت حافته بتغيير الشكل أو اللون أو الملمس، يصبح «هضبة» مستقلة عن محيطها.
0.4 m
Edge defined · continuity kept
الحافة واضحة؛ تبقى الاستمرارية الفراغية والبصرية، والوصول سهل.
1.1 m
Spatial broken · visual kept
تنقطع الاستمرارية الفراغية وتبقى البصرية؛ يحتاج الوصول إلى درج.
2.2 m
Spatial & visual broken
تنقطع الاستمرارية البصرية والفراغية؛ ينعزل المستوى المرتفع عن الأرض.
Notes: من ملف Theory of Architecture: Elevated Base Plane — spatial & visual continuity. الحالة 1: حافة واضحة مع بقاء الاستمرارية والوصول سهل. الحالة 2: تنقطع الاستمرارية الفراغية وتبقى البصرية ويلزم درج. الحالة 3: ينقطع الاتصال البصري والفراغي ويصبح المستوى معزولًا. الارتفاعات تقريبية للتوضيح.

## Slide 15: الأرضية المرتفعة: أمثلة
09-B — ELEVATED PLANE: EXAMPLES
قد ينتج الارتفاع عن طبيعة الموقع أو يُنشأ عمدًا لرفع المبنى عن محيطه وتعزيز صورته، ويُستخدم لتمييز المباني المقدسة أو المهمة.
Acropolis, Athens
مرتفع طبيعي يميّز المعبد ويمنحه المكانة.
Villa Savoye, Paris — Le Corbusier
رفع المبنى على أعمدة عن الأرض.
CEPT University canteen, Ahmedabad
منصة منخفضة تحدد منطقة جلوس خارجية.
Elevated zone in an interior
أرضية مرتفعة تحدد منطقة عمل داخل الفراغ.
Images: Theory of Architecture — course reference
Notes: أمثلة من ملف المرجع: الأكروبوليس (ارتفاع ناتج عن الموقع يميّز المبنى المقدس)، فيلا سافوي (رفع المبنى عن الأرض)، ساحة كانتين CEPT (منصة تحدد منطقة جلوس)، ومثال داخلي لمنصة تحدد منطقة عمل. اسأل الطلاب عن أمثلة محلية: منبر المسجد، المجلس المرتفع، منصة المحاضر.

## Slide 16: الأرضية المنخفضة
09-C — DEPRESSED BASE PLANE
الأسطح الرأسية للانخفاض هي التي تحدد حدوده، ويمكن تعزيزه بتباين الشكل أو الهندسة أو الاتجاه عن المحيط.
Remains an integral part
يبقى جزءًا من الفراغ المحيط
The space is distinct
يصبح فراغًا مميزًا
Separates
ينفصل عن الفراغ المحيط
Outdoor amphitheatre
انخفاض في طبوغرافيا الموقع يصبح مسرحًا مفتوحًا.
Classical theatre
يحسّن خطوط الرؤية والإحساس بالاحتواء والجودة الصوتية.
Steps up — extrovert
الصعود انفتاحي (Extrovert)؛ أما النزول فانطوائي (Introvert).
Images: Theory of Architecture — course reference
Notes: من ملف المرجع: Depressed Base Plane — spatial & visual continuity. كلما زاد عمق الانخفاض قلّ اتصاله بالفراغ المحيط: يبقى جزءًا منه، ثم يصبح مميزًا، ثم ينفصل. المدرجات مثال كلاسيكي: الانخفاض يحسّن الرؤية والصوت والإحساس بالاحتواء. النزول للفراغ يعطي طابعًا انطوائيًا، والصعود طابعًا انفتاحيًا. مثال داخلي: الجلسة المنخفضة (Sunken living).

## Slide 17: الجدار — المستوى الرأسي
10 — WALL PLANE
Eye level
≈ 1.55 m
0.6 m
1
1.0 m
2
1.6 m
3
2.1 m+
4
أثر ارتفاع الجدار بالنسبة لمستوى العين:
1
عند مستوى الركبة: يحدد حافة المجال دون إحساس بالاحتواء.
2
عند مستوى الخصر: يبدأ الاحتواء مع بقاء الاستمرارية البصرية.
3
قرب مستوى العين: يبدأ في فصل فراغ عن آخر.
4
أعلى من قامة الإنسان: يقطع الاستمرارية البصرية ويحتوي الفراغ بقوة.
يمكن للجدار أن:
يحدد حدود الفراغ
يفصل بين نشاطين
يوجّه الحركة
يصنع الخصوصية
يخلق علاقة بصرية
يحدد اتجاه الحركة
Notes: وظيفة الجدار ليست الفصل فقط. المرجع يوضح أن المستوى الرأسي يحدد مجالًا فراغيًا، وأن ارتفاعه بالنسبة لجسم الإنسان ومستوى العين يؤثر في مدى قدرته على وصف الفراغ بصريًا. الارتفاعات المعروضة تقريبية للتوضيح (Ching).

## Slide 18: تشكيلات المستويات الرأسية
10-A — VERTICAL ELEMENTS DEFINING SPACE
Vertical linear elements
عناصر خطية رأسية
تحدد حواف حجم الفراغ.
Single vertical plane
مستوى رأسي منفرد
يُبرز الفراغ الذي يواجهه.
L-shaped plane
مستوى على شكل L
يولّد فراغًا من الزاوية نحو الخارج قطريًا.
Parallel planes
مستويان متوازيان
فراغ محوري موجّه نحو الطرفين المفتوحين.
U-shaped plane
مستوى على شكل U
فراغ موجّه نحو الطرف المفتوح.
Closure — four planes
الإغلاق الكامل
فراغ منطوٍ تحدده المستويات من كل الجهات.
Single plane
L-shaped plane
Parallel planes
Notes: من ملف Theory of Architecture: العناصر الخطية الرأسية تحدد حواف حجم الفراغ؛ المستوى المنفرد يُبرز الفراغ الذي يواجهه؛ المستوى L يولّد فراغًا من مركزه نحو الخارج قطريًا؛ المستويان المتوازيان يحددان فراغًا موجّهًا محوريًا نحو الطرفين المفتوحين؛ مستوى U يحدد فراغًا موجهًا نحو الطرف المفتوح (مثل مطبخ U)؛ والإغلاق بأربعة مستويات يصنع فراغًا منطويًا. المنطقة المظللة في كل مخطط هي المجال الفراغي الذي يتحدد.

## Slide 19: السقف — المستوى العلوي
11 — CEILING / OVERHEAD PLANE
3.2 m
2.5 m
سقف مرتفع: اتساع ورسمية
سقف منخفض: احتواء وتحديد
هنا تظهر أهمية التصميم الداخلي بوضوح؛ فالسقف يستطيع أن:
يحدد منطقة معينة
يغير الإحساس بالارتفاع
يؤثر على الضوء
يؤثر على الصوت
يوجه الانتباه
يفرق بين مناطق مختلفة داخل الفراغ
Notes: المرجع يذكر أن مستوى السقف يمكن تعديله ورفعه أو خفضه وتغيير شكله ولونه وملمسه للمساعدة في تحديد المناطق وتحسين جودة الضوء والصوت والإحساس الاتجاهي. المقطع يوضح منطقة طعام تحت سقف منخفض مع إضاءة مركّزة.

## Slide 20: المستوى العلوي: مبادئ وأمثلة
11-A — OVERHEAD PLANE: PRINCIPLES
يشبه مظلة الشجرة؛ يمنح إحساسًا بالاحتواء.
يحدد مجالًا فراغيًا بينه وبين الأرضية.
حوافه ترسم حدود هذا المجال.
العناصر الرأسية وحواف السقف والأرضيات المرتفعة والمنخفضة تعزز حدود الحجم.
سقف المبنى يوفر الحماية ويحدد هيئته العامة، ويعكس المواد والنظام الإنشائي.
Valencia Opera House, Spain
Salamanca House, New Zealand
Munich Olympic Stadium
Notes: من ملف Theory of Architecture: المستوى العلوي يشبه الشجرة، يعطي إحساسًا بالاحتواء ويحدد مجالًا بينه وبين الأرض، وحوافه تحدد حدود هذا المجال. العناصر الرأسية وحواف السقف والأرضيات المرتفعة والمنخفضة تساعد على تثبيت حدود الفراغ بصريًا. سقف المبنى يوفر الحماية ويحدد الهيئة العامة ويعبّر عن المواد والنظام الإنشائي (أوبرا فالنسيا، ملعب ميونخ الأولمبي).

## Slide 21: من العلاقة بين المستويات يتكوّن الفراغ
12 — FLOOR + WALL + CEILING
BASE
الأرضية
+
VERTICAL
الجدران
+
OVERHEAD
السقف
=
SPACE
الفراغ
المصمم الداخلي لا يتعامل مع هذه العناصر كأشياء منفصلة؛
بل يتعامل مع العلاقة بينها لصناعة تجربة فراغية متكاملة.
Notes: اعرض صورة فراغ داخلي بسيط (من المرسم أو من الكتاب) وقل للطلاب: لدينا ثلاثة عناصر رئيسية: الأرضية والجدران والسقف، ومن العلاقة بينها يتكوّن الفراغ.

## Slide 22: الفتحات
13 — OPENINGS
بعد أن حددنا الفراغ بالجدران نحتاج إلى فتحات: الأبواب · النوافذ · الفتحات. وموقع الفتحة في المستوى يغيّر طبيعة الفراغ:
Within Plane
داخل المستوى
تبدو الفتحة محاطة بالجدار وتحافظ على وضوحه.
At Corner
عند الزاوية
تُضعف حدود الزاوية وتوجّه الفراغ نحو الخارج.
Between Planes
بين المستويات
تفصل المستويات بصريًا وتُبرز استقلالها.
النافذة ليست مجرد عنصر في الجدار؛ هي أداة للتحكم في:
Light
الضوء
View
الرؤية
Ventilation
التهوية
Connection
الاتصال
تحدد الفتحات أنماط الحركة، وتخلق علاقات بصرية بين الفراغات، وتؤثر على الاستمرارية البصرية والفراغية.
Notes: المرجع يوضح أن الفتحات تؤثر على الاستمرارية البصرية والفراغية، وأنها تحدد أنماط الحركة وتسمح بدخول الضوء وتوفر الرؤية والتهوية وتخلق علاقات بصرية بين الفراغات. التصنيف (داخل المستوى/عند الزاوية/بين المستويات) من Ching.

## Slide 23: الإنسان والفراغ
14 — HUMAN & SPACE
لا نصمم الفراغ ليكون جميلًا في صورة؛ نحن نصممه لكي يُستخدم.
Human Scale
مقياس الإنسان
Movement
الحركة
Comfort
الراحة
Function
الوظيفة
Privacy
الخصوصية
أرقام مرجعية تقريبية لمقياس الإنسان (للاستخدام في المرسم):
90 cm
عرض ممر لشخص واحد
120–150 cm
ممر لشخصين متقابلين
≈ 155 cm
مستوى العين (وقوفًا)
40–45 cm
ارتفاع مقعد الجلوس
≈ 75 cm
ارتفاع طاولة الطعام/المكتب
Notes: أهم عنصر هو الإنسان. الأرقام المرجعية تقريبية مأخوذة من مراجع المقاييس الإنسانية (Neufert / Panero & Zelnik: Human Dimension & Interior Space) وستُفصّل لاحقًا في محاضرة الأبعاد الإنسانية.

## Slide 24: مثال: أين أضع الكنبة؟
15 — A SIMPLE EXAMPLE: LIVING ROOM
1
3
4
7
Living Room — Plan (schematic)
هل أضع الكنبة هنا لأنها أجمل؟ لا
أسأل أولًا:
1
أين المدخل؟
2
كيف يدخل المستخدم؟
3
أين مسار الحركة؟
4
أين التلفزيون؟ أين نقطة التركيز؟
5
هل هناك مساحة كافية للحركة؟
6
هل الأثاث مناسب للمقياس؟
7
هل هناك علاقة جيدة مع النافذة؟
ثم يأتي الشكل والجمال.
Notes: اعرض مخطط غرفة معيشة واسأل: هل أضع الكنبة هنا لأنها أجمل؟ لا. ناقش الأسئلة واحدًا تلو الآخر على المخطط: المدخل (1)، مسار الحركة (3)، نقطة التركيز (4)، النافذة (7). الكنبة وُضعت لتواجه نقطة التركيز دون أن تقطع مسار الحركة.

## Slide 25
16 — THE FUNDAMENTAL IDEA
العقلية التي نبدأ بها المادة
1
FUNCTION
ماذا يحدث؟
2
SPACE
كيف ننظم الفراغ؟
3
EXPERIENCE
كيف سيشعر ويتحرك المستخدم؟
4
FORM
كيف سيظهر الفراغ؟
الشكل نتيجة، وليس نقطة البداية.
Form follows the function, the space and the experience.
Notes: اكتب هذه الجملة وحدها على الشاشة: FUNCTION → SPACE → EXPERIENCE → FORM. ثم اشرح كل خطوة. هذه هي العقلية التي نريد أن يبدأ بها الطالب المادة. لاحظ أن الترتيب هنا يُقرأ باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين.

## Slide 26: تمرين المحاضرة الأولى: اقرأ فراغًا
17 — EXERCISE 01: READ A SPACE
كل طالب يختار غرفة واحدة ويعمل تحليلًا بسيطًا لها:
Bedroom
Living Room
Classroom
Office
01
Base Plane
حدّد الأرضية
02
Vertical Planes
حدّد الجدران
03
Overhead Plane
حدّد السقف
04
Openings
حدّد الفتحات
05
Circulation
حدّد مسار الحركة
06
Function
حدّد الوظيفة
ثم يكتب سؤالًا واحدًا:
What makes this space work?
ما الذي يجعل هذا الفراغ يعمل؟
المُخرَج المقترح
لوحة A3 واحدة
مخطط يدوي مع صورة أو اسكتش
ترميز لوني للمستويات والفتحات والحركة
فقرة قصيرة تجيب عن السؤال
Notes: لا تترك الطلاب يجلسون ساعة ونصف يستمعون. التمرين يبدأ داخل المرسم ويُستكمل للمحاضرة القادمة. المُخرَج (لوحة A3 وترميز لوني) مقترح ويمكن تعديله حسب سياسة المرسم. استخدم نفس ألوان المحاضرة: الأرضية بالتيراكوتا، الجدران بالأخضر المزرق، السقف بالأصفر.

## Slide 27: خلاصة المحاضرة
KEY TAKEAWAYS
التصميم عملية اتخاذ قرارات منظمة، وليس رسم شكل جميل.
التصميم الداخلي = إنسان + وظيفة + فراغ + تجربة
الديكور يغيّر المظهر؛ التصميم الداخلي يشكّل الفراغ والتجربة.
نحن نصمم الفراغ، والفراغ يتحدد بما يحدث داخله.
الأرضية والجدار والسقف والفتحات أدوات لتشكيل الفراغ.
الوظيفة ← الفراغ ← التجربة ← الشكل
Notes: راجع الأفكار الست بسرعة مع الطلاب واطلب من أحدهم صياغة كل فكرة بكلماته.

## Slide 28
«قبل أن نتعلم كيف نجمّل الفراغ، يجب أن نتعلم كيف نفهمه.»
Before we learn how to beautify a space, we must learn how to understand it.
المحاضرات القادمة
نبدأ بتفكيك الفراغ إلى عناصره الأساسية، ونرى كيف تتحول هذه العناصر البسيطة إلى فراغات معمارية وداخلية حقيقية.
POINT · LINE · PLANE · VOLUME
Notes: أنهِ المحاضرة بهذه الجملة: قبل أن نتعلم كيف نجمّل الفراغ، يجب أن نتعلم كيف نفهمه. ثم أخبرهم أن المحاضرات القادمة ستبدأ بتفكيك الفراغ إلى عناصره الأساسية: Point, Line, Plane & Volume.

## Slide 29: المراجع
REFERENCES
Ching, F. D. K. (2015). Architecture: Form, Space, and Order (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. — Course reference: Theory of Architecture
Ching, F. D. K., & Binggeli, C. (2018). Interior Design Illustrated (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Pile, J. F., & Gura, J. (2014). A History of Interior Design (4th ed.). London: Laurence King.
Panero, J., & Zelnik, M. (1979). Human Dimension & Interior Space. New York: Whitney Library of Design.
Neufert, E., & Neufert, P. (2019). Architects' Data (5th ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
Theory of Architecture — course lecture notes (SRM University). Source of example images.
المخططات رُسمت توضيحيًا اعتمادًا على مفاهيم المرجع؛ والصور التوضيحية مأخوذة من ملف المادة.
Notes: المرجع الأساسي للمادة هو Ching: Architecture: Form, Space, and Order. بقية المراجع للاستزادة.